Опросный лист на поставку

щита УПРАВЛЕНИЯ электростанцией

(ЩУЭС)

На 18 листах

2011

- Общие положения

При проектировании щиту будет присвоено уникальное обозначение.

Пример расшифровки обозначения типа щита:

ЩУЭС–ИТЦ–1200–CAT3512-XX

тип генераторной установки (например Сaterpillar 3512)

номинальная мощность генератора, кВт

поставщик щита

силовой

электростанцией

управления

щит

ХХ – дополнительные пометки (при необходимости)

В объем поставки входят:

- щит силовой и управления электростанцией (ЩУЭС) – ___ шт.;

- сопроводительная документация - ____ экземпляров.

- Принятые сокращения

ЩУЭС – щит управления электростанцией силовой

АВГ – автоматический выключатель генератора

- Требования к ЩУЭС

| № п/п | характеристика | значение (указать или выбрать) | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель и тип генераторного агрегата |  |  |
|  | Локальная панель управления генератора | отсутствует есть (указать тип): |  |
|  | Номинальное линейное напряжение генератора, кВ |  |  |
|  | Номинальное линейное напряжение сборных шин, кВ |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  |
|  | Тип электрической сети | однофазная трехфазная трехпроводная (3Р) трехфазная четырехпроводная с изолированной нейтралью (3P+N) трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью (3P+N) трехфазная пятипроводная (3P+N+PE) |  |
|  | Автоматический выключатель генератора: | двухполюсный трехполюсный четырехполюсный |  |
|  | Номинальные мощности генераторов, кВт кВА | ГА1 ГА2 ГА3 ГА4 ГА5 ГА6 ГА7 ГА8 ГА9 ГА10 |  |
|  | Штатный коммутационный аппарат, встроенный в генераторный агрегат | автоматический выключатель с моторным приводом автоматический выключатель без моторного привода |  |
|  | Внешнее вспомогательное питание | нет 24 В постоянного тока 220 В 50 Гц 3х400 В 50 Гц другое (указать): |  |
|  | Подзарядка аккумуляторов зарядным устройством, встроенным в ЩУЭС | нет да (указать напряжение и емкость аккумулятора) |  |
|  | Управление генераторными агрегатами электростанции |
|  | Управление напряжением генератора | нет да (указать тип регулятора в следующем пункте) |  |
|  | Тип регулятора напряжения или диапазон входного управляющий сигнала регулятора напряжения | ГА1: ГА2: ГА3: ГА3: ГА5: ГА6: ГА7: ГА8: ГА9: ГА10: |  |
|  | Тип регулятора частоты или входной управляющий сигнал для регулятора частоты | ГА1: ГА2: ГА3: ГА3: ГА5: ГА6: ГА7: ГА8: ГА9: ГА10: |  |
|  | Способ запуска двигателя | сигнал в систему управления двигателем (указать тип системы управления): управление стартером управление предпусковой подготовкой (прокачка масла, предпусковой подогрев) дополнительные требования к управлению запуском: |  |
|  | Цифровой интерфейс для связи с системой управления двигателя | нет MTU MDEC/ADEC Caterpillar CCM Deutz EMR Detroit DDEC Iveco NEF/Cursor John Deere JDEC Perkins Scania EMS/EMS M6 Volvo Penta EMS/ EMS2 Cummins GCS |  |
|  | Контроль параметров и защита генераторного агрегата |
|  | Защита двигателя | Для защиты двигателя необходимо указать количество и тип аналоговых датчиков. Например Датчик уровня топлива VDO (резистивный): |  |
|  | Таходатчик (измерение оборотов, защита от разноса) | нет аналоговый MPU |  |
|  | Необходимость дифференциальной защиты генератора | нет да |  |
|  | Трансформаторы тока дифференциальной защиты, встроенные в генератор | нет да (указать тип, коэффициент трансформации, фирму-производителя) |  |
|  | Защита от перегрева обмоток статора генератора | нет да (указать количество и тип датчиков температуры обмоток статора) |  |
|  | Сигналы от дискретных датчиков (защита агрегата/контейтера, информационные сообщения) | 1: агрегат работает 2: обобщенный предупредительный 3: аварийный останов 4: готов к запуску 5: пожар 6: неисправность противопожарной системы 7: 8: 9: 10: |  |
|  | Конструктивные требования к ЩУЭС |
|  | Диапазон рабочих температур ЩУЭС | 0…+40 ºС другое (указать): |  |
|  | Степень защиты ЩУЭС: | IP22 другое (указать): |  |
|  | Размещение ЩУЭС: | сухое отапливаемое помещение другое (указать): |  |
|  | Способ ввода силовых кабелей | снизу сверху другое (указать) |  |
|  | Тип и сечение силовых кабелей | генератор _____________________ нагрузка ______________________ |  |
|  | Номинальный ток сборных шин ЩУЭС, А |  |  |
|  | ЩУЭС по способу обслуживания | только с лицевой стороны с лицевой и задней стороны слева справа |  |
|  | Расположение органов управления на ЩУЭС | с лицевой стороны с лицевой и задней сторон |  |
|  | Вентиляция ЩУЭС | естественная принудительная |  |
|  | Антиконденсатный подогрев ЩУЭС необходим | да нет |  |
|  | Способ ввода кабелей управления в ЩУЭС | снизу сверху разъем на боковой стенке ЩУЭС (указать сторону размещения разъема): ______________________ |  |
|  | Освещение лицевой панели ЩУЭС | да нет |  |
|  | Дополнительно |
|  | Стрелочные измерительные приборы на лицевой стороне ЩУЭС | вольтметр с переключателем амперметр с переключателем три амперметра частотомер ваттметр варметр измеритель коэфф.мощности ваттметр резерва мощности электростанции ваттметр общей потребляемой мощности электростанции ток возбуждения генератора ток заряда аккумуляторов |  |
|  | Дополнительные органы ручного управления на лицевой стороне ЩУЭС | кнопки включения/отключения АВГ с подсветкой лампы состояния АВГ (включен/отключен) другие: |  |
|  | Интерфейс для связи с внешней системой мониторинга или контроллером | RS-485 ModBUS ProfiBUS-DP Ethernet ModBUS-TCP |  |
|  | Управление (связь со) вспомогательными устройствами (системами) |
|  | Перечислить вспомогательные устройства, требующие управления: |

Дополнительные требования (просьба указать):

Однолинейная схема электростанции (обязательно):

# Footnotes

входит в  комплект поставки генераторного агрегата